JOINTS ANNULAIRES

| CARACTERISTIQUES ET IDENTIFICATION DES METAUX CONSTITUTIFS |
| --- |
| METAUX ET MATIERES | IDENTIFICATION SELON NORMES | DURETE MAXI |
|  | API 6 A | ANSI B16.20 | NFE 29.9004 | Brinell | Rockwell «b» |
| Fer doux | D - 4 | D | D | 90 | 56 |
| Acier doux | S - 4 | S | S | 120 | 68 |
| Suivant Norme ASTM A 182 |  |  |  |  |  |
| Type F1,F6,F11 (FX…) | FX-4 | FX | FX | 140/160 | 77/83 |
| Type F316, 316L,(316X…) | S316(X) - 4 | S316(X) | S316(X) | 135/160 | 74/83 |
| Type F304, 304L, (304X…) | S304(X) -4 | S304(X) | S304(X) | 135/160 | 74/83 |
| Type 321 | S 321 - 4 | S321 | S321 | 135/160 | 74/83 |
| Type F 5 |  | F5 | F5 | 130 | 72 |

| SECTION | TYPE | STANDARD |
| --- | --- | --- |
|  | OVAL R OCTOGONAL | ANSI B 16.20 API Std.6A NFE 299004 |
|  | RX | A P I Std.6 A |
|  | BX | A P I Std. 6.A |