JOINT METALLOPLASTIQUE

DEFINITION

Un joint métalloplastique est un joint composé, constitué d’une âme et d’un recouvrement métallique.

La définition du joint doit être adaptée à la nature du fluide véhiculé, à sa pression et à sa température.

DESIGNATION

Type - ouvert - fermé - ondulé à barrette ...

Matière de l’enveloppe : Cuivre - inox - fer pur - Cupro nickel - Nickel...

Matière de l’âme : Hovoseals ( matériau sans amiante) - Fibres et élastomères comprimés - graphite - PTFE...

TYPE

| SECTION | TYPE | PRESSION | CARACTERISTIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P 10 | 150 | Entretien facile, totalement enrobé de métal, pour haute pression, pour échangeur thermique |
|  | P 11 | 150 | Similaire à P 10, mais strié pour permettre la réduction du serrage |
|  | P 12 | 90 | Entretien facile, habituellement enrobé de cuivre. partie ronde |
|  | P 13 | 40 | Entretien facile, enrobé de métal, ouvert à l'extérieur. |
|  | P 14 | 90 | Similaire à P 13 avec enrobage en deux parties. Similaire à P 14 mais avec enrobage en trois parties |
|  | P 15 | 90 | Entretien facile, enrobage métal bande max. 10 mm |
|  | P 16 | 90 | Entretien facile, totalement enrobé de métal avec renforcement interne. |
|  | P 17 | 170 | Ces joints peuvent être fait avec des barres façonnées en interne selon les références ci-dessous. |

FORMAT DES BARETTES